## Slide 1: !SALVEMOS LA AMAZONIA DEL MERCURIO DE LOS MINEROS INFORMALES E ILEGALES!
Deforestacion, destruccion de los ecosistemas, envenenamiento de los rios y el genocidio por envenenamiento de los Nahuas y otras tribus.
¿Como escapar de la inminente destruccion?

## Slide 2: INTERESES DE LOS MINEROS
LA REALIDAD, A LOS MINEROS SOLO LES INTERESA LA GANANCIA.
LA DESTRUCCION DEL MEDIO AMBIENTE NO LES PREOCUPA.
POR ESO ELLOS UTILIZAN EVAPORAN EL MERCURIO LIBERANDOLO EN LA ATMOSFERA SIN ENTENDER LOS RIESGOS QUE ELLOS CORREN Y SIN IMPORTARLES LA DEGRADACION AMBIENTAL.
BOTAN TODOS LOS RESIDUOS AL SUELO O EN LOS RIOS.
MAS DE 1,100 TM DE MERCURIO ENTRAN AL ECOSYSTEMA .

## Slide 3: QUE HACE EL MERCURIO?
El mercurio en su forma liquida no es tan toxico pero sus vapores lo son en extremo.
Cuando el mercurio entra al medio ambiente sufre muchos cambios: Se oxida formando sales de Mercurio(II); Es metilado por ciertas bacterias formando Metil Mercurio y dimetilmercurio ambos extremadamente toxicos.
En las aguas es absorbido en sus formas mas toxicas y entra en la cadena alimenticia. Se bioacumula en los peces u otros animales acuaticos que estan en los escalones mas altos de la cadena alimenticia.

## Slide 4: POSIBLES SOLUCIONES:
ELIMINAR LA MINERIA ILEGAL CON LEYES DRACONIANAS.
HACER QUE EL MERCURIO SEA ILEGAL.
INSTRUIRLOS EN LAS PRACTICAS AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE.
CAPITALIZAR EN EL EGOISMO Y LA AVARICIA DE LOS MINEROS Y DARLES EQUIPO PARA EL RECICLADO DEL MERCURIO Y PARA PROTEGERLOS DE LOS VAPORES.
Hacerles entender que el Mercurio va a destruir sus huesos y cerebro.

## Slide 5: ALTERATIVAS VIABLES:
LO UNICO QUE LES VA A INTERESAR ES AHORRAR MERCURIO Y MEJORAR LA PRODUCCION.
EL MIEDO A LA ENFERMEDAD DEBILITANTE Y DOLOROSA Y UNA MUERTE PREMATURA LES VA A DESPERTAR UN INTERES EN LA HIGIENE OCUPACIONAL.
LA AVARICIA Y EL MIEDO SON BUENOS MOTIVADORES!!!

## Slide 6: QUE VAMOS A HACER PARA MINIMIZAR LA FUTURA CONTAMINACION DEL AMBIENTE?
1)-PROPORCIONAR EQUIPO PORTATIL PARA RECUPERAR EL MERCURIO DE LA AMALGAMA. Esto es una retorta portatil con condensador enfriado con aire con una trampa para los vapores de mercurio.
2)-MATERIAL ABSORBENTE: Para dispersarlo sobre los relaves para inmobilizar el mercurio restante.
3)-EQUIPO Y REACTIVOS PARA LA ULTIMA ETAPA: Despues de la retorta queda una amalgama conteniendo un 15% de mercurio, esta se disuelve en acido nitrico diluido, se separa el oro y se recupera el mercurio de las soluciones.
VENDERLES EQUIPO PARA PROTECCION DE MERCURIO: GUANTES DE NEOPRENO, MASCARAS ETC.

## Slide 7: QUE VAMOS A HACER CON LA CONTAMINACION EXISTENTE?
Hay tecnologias usadas para decontaminar los rios y los charcos mas contaminados…Se usan desde Canada hasta Nigeria.
Estos metodos usan BioChar que no solo absorbe como el carbon activado pero Tambien puede atrapar iones.
Esto mitigaria el efecto desastroso en la fauna fluvial y lacustre.
Los niveles de mercurio en las aguas bajaria a niveles aceptables.
El mercurio presente en el lecho del rio dejaria de transformarse en el Metilmercurio u otras especies toxicas

## Slide 8: DE ESTA FORMA….
SE MINIMIZA LA NUEVA CONTAMINACION CON MERCURIO.
MENOS ENFERMEDADES PARA LOS POBLADORES DE LA AMAZONIA.
REDUCCION GRADUAL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS.
SE PODRIA CONTROLAR EL MERCADO DE MERCURIO Y OTROS REACTIVOS.

## Slide 9: Que mas se puede hacer?
Estudio de las consecuencias Ecologicas y ambientales del Mercurio liberado en la Amazonia.
Investigacion del effecto en las poblaciones animales de las regiones affectadas. Esto debe incluir el efecto en la salud de los animals affectados.
Efectos del mercurio en la flora.
Un estudio en los efecto del mercurio en las aguas superficiales y aguas subterraneas. Efecto en la flora

## Slide 10: PIONEROS EN PROPONER SOLUCIONES
Investigadores:
Chaim Y. Mariategui-Levi, MA, MS, PhD, Chemist, Env. Scientist.
New York, USA
Meir Cynamon, BA, BS, MSChE. Chemist, Chemical Engineer.
New York, USA
Leandro M. Mariategui-Caceres, BS, MSc, MBA, Industrial Engineer.
Lima, PERU

## Slide 11: PROTECT THE EARTH INC. 2010 STUART STREET, BROOKLYN, NY 11229